附表:产品名称、数量

| 序号 | 设备名称 | 技术参数和配置(参考) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量PCR仪 | 1.样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8） 2.耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、标准规格96孔板等开放耗材，无特殊管材要求；试剂完全开放； 3.反应体系：1-50µl（推荐10-25µl） 4.光源：三个带有滤光片的LED（450~535nm） 5检测器：三个独立的带有滤光片的光敏二极管 6. 检测方式：96孔逐孔激发逐孔检测； 7. 支持FRET检测，3个检测通道，可实现至少2重PCR； 8.升降温速度：5℃/秒 9.温控范围：0 -100℃ 10.温度准确性：±0.2℃（90˚C时）；温度均一性：±0.4℃（10秒内达到90˚C） 11.动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同 12.激发/发射波长范围：450-580nm 13.灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因 14.动态范围：10个数量级 15.可进行HRM高分辨率溶解曲线分析； 16.高级统计学处理功能：可自动绘制聚类图、散点图、火山图和热点图等生物统计图形，根据得到的Ct值快速确定靶标基因的表达调节方式和显著性差异水平； 17.具有数据多板分析功能，最少能对5,000个原始数据进行同时分析； 具有多内参基因相对定量分析功能，并且能够根据要求，采用默认的ΔΔCt模式或设置不同基因各自的扩增效率； 18.染色体结构研究：采用real-time PCR方法，通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果，定量分析染色质结构，真正证明了染色质结构与基因表达之间的高度相关性； 19.开放的软件平台，有中文版软件，兼容qbase等第三方软件，方便操作及结果运算。 配置要求： 1.主机 2. 联想电脑，CPU：Intel 酷睿双核，硬盘：1T，内存4G，独立显卡：1GB， 20寸液晶显示器，DVD光驱。 | 1 |
| 2 | 凝胶成像系统 | 1.CCD分辨率：1360 ×1024 2. 动力学范围>3个数量级，12 bit灰度级（非插值） 3. CCD控制：马达自动控制 4. 镜头缩放：8.5-51mm镜头 5. 暗箱：密封暗箱可用于化学发光检测 6. 滤光片：标配2个 7. 备有校正镜头曲面度的专用滤光片 8. 可选配平场校正板，保证图像平整度。 9. 三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节 10. 灵敏度：0.1ngEB染色的DNA 11. 信噪比：>=56dB 12. 曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进 13. 样品大小：28x36cm 14. 成像大小：25x26cm 15.光源：透射白光，反射白光，透射紫外 16. 紫外光源：302nm，可选254nm/365nm 17. 紫外光源：制备型紫外模式保护要回收的核酸样品 18. 紫外自动光闭保护 19. UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察 20. 切胶尺：切割凝胶 21. 荧光尺：系统检测并用于测量长度 22. 全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出 配置要求： 1.凝胶成像系统：一套 2.白光转换屏：一套 3. 联想电脑： CPU：Intel 酷睿双核，硬盘：1T，内存4G，,独立显卡：1GB ，19寸液晶显示器，DVD光驱。 | 1 |
| 3 | PCR仪 | 1.标准反应模板：96孔0.2ml PCR管 2.最大升降温速率：4℃/秒 3.温度梯度：有 4.温度范围：4-99℃ 5.高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程 6.可存储.>=500个用户程序 7.接口：1个USB 配置要求： 主机+96孔模块 | 3 |
| 4 | 电穿孔仪 | 1．脉冲波形：指数衰减波 2．工作状况:具有开机自检功能 3．面板接口:数字式面板及接口,大屏幕液晶显示 4．充电时间:24秒(无延时) 5．电压范围:低压模式：10-500伏/1伏 高压模式：50-2500伏/5伏 6．电容容量： 低压模式：1uF, 25 uF 至 3275uF 高压模式：25 uF 和 50uF 7．内置电阻：低压模式: 25-1575Ω/25Ω调进 高压模式: 25-1575Ω/25Ω调进 8．精确脉冲：低压模式：8300RC 高压模式：126RC 配置要求： 主机一台； 电穿孔1套。 2mm电极杯3套（50个/套） | 1 |
| 5 | 电泳仪 | 电泳仪： 1.工作温度 0-40°C 2.工作和存储湿度 0-95% 3.工作电源 100-240V 4.输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大) 5.输出类型：恒压、恒流、可定时1-999分钟 6.有暂停/继续功能 7.有断电后自动恢复功能 8.输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 9.安全标准：通过EN-61010, CE标准 小型转印槽： 1.工作温度 0-40°C 2.工作和存储湿度 0-95% 3.工作电源 100-240V 4. 参数可灵活设置。可在不同电压（30V- 200V）下转移，可以过夜转移。 5. 在低压下能获得高效、稳定的转移。 6.具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，能够在进行24小时的转移时，不出现缓冲液消耗的问题。 6.阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。 7.最大胶尺寸：7.510 cm；缓冲液体积：450 ml；胶容量：2块小胶 小型垂直电泳槽： 1.工作温度 0-40°C 2.工作和存储湿度 0-95% 3.工作电源 100-240V 4.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 5.胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 6.玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 7.灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 8.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 9. 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 10.模块化：可换置转印（western blot）等模块 配置要求： 电泳仪标配。 小型转印槽标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯。 小型垂直电泳槽标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 | 1 |
| 6 | 垂直电泳仪 | 1.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验； 2.胶面积：8.3×7.3 cm；短玻璃板：10.1×7.3 cm；长玻璃板：10.1×8.2 cm； 3.玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 4.灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性； 5.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样； 6.电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合。 配置要求： 1）5个梳子、5套玻璃板（1.0mm厚）、2个灌胶架、4个制胶框、上样引导装置、2个电极芯装置（1个电极装置和相伴的电泳模块）、带电源连接线的缓冲液槽和盖； 2）通用型电源（电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W） 3）小型转印槽模块（2个凝胶支架转印夹、4个海绵垫、1个电转印模块、1个蓝色制冷芯） | 1 |
| 7 | 水平电泳仪 | 1.胶盘尺寸：7×7cm,7×10cm 2.兼容ReadyAgarose预制胶 3.样品通量：8-30（每块凝胶1-2个电泳梳） 4.基座缓冲液容量：0-270ml 5.溴酚蓝染料迁移率：-4.5cm/hr(@75V) 配置要求： 1. 缓冲液槽、带电缆的安全盖，尺寸：9.2×25.5×5.6cm； 2. 紫外透光凝胶盘（7×10cm）； 3. 制胶器； 4. 胶孔梳，8孔、15孔 5.输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W；输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳。 | 1 |
| 8 | 凝胶成像系统 | 标准透射紫外（302 nm 标配；254 nm 和 365 nm 选配）和反射白光，透射白光选配，自带电源；XcitaBlue™ 紫外光/蓝光转换屏选配。光源控制：3 种模式（透射紫外光、透射白光、侧面白光）。实时在线积累时间：0.1s-3000s。检测器：CCD；CCD 分辨率>4 兆像素；最大图像尺寸：26 x 35 厘米。CCD控制：马达自动控制；CCD动态范围：>3 OD；信噪比：≥ 56dB。软件可输出PulseNet格式数据，以便使用PulseNet软件进行分析。 软件可自动检测泳道和条带，并自动进行分子量和浓度的分析。 配置要求： 主机 1台 2. 白光透射板 1块 3. 分析软件及电脑 1套 电脑配置：联想品牌电脑（Intel i5/i7液晶显示器19寸以上、硬盘1T、内存4G、DVD光驱) | 1 |
| 9 | PCR仪 | 最大升温4oC/s，0.2mlX96孔PCR板，温控准确性±0.1oC；温控范围3-100 oC；梯度。 5高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程。可存储>=500个用户程序。接口：1个USB。 标配 | 1 |
| 10 | 超纯水系统 | 电阻率：18.2 MΩ-cm @25℃ TOC水平：1-3 ppb 热源：＜0.001EU/ml，内置1.2平米超滤膜，相对热源去除率>7（LRV>7）；出水流速：0至2.0 L/min，连续可调；全系统湿管道消毒，不是只消毒（UF）超滤装置；预纯化和精纯化一体的超纯化柱有可读可写智能芯片；双波长紫外灯(185nm,254nm)； 具有宽屏显示,自动检测,自动维护提示,自动报警等功能；有RS232接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料 配置要求： 主机（包含水质监测器，超滤装置，双波长紫外灯），预纯化和精纯化一体的超纯化柱一套，0.2um终端过滤器，消毒药片 | 1 |
| 11 | 核酸蛋白浓度 测定仪 | 核酸蛋白浓度测定仪 性能指标： 1.最小样品量：≤1µL 2.波长范围：190-840nm 3.波长准确度：1nm 4.吸光值精确度：0.002A（1mm光程） 5.吸光值准确度：3%（at 350nm） 6.检测限：2ng/µL（dsDNA） 7.检测时间：<5s | 1 |
| 12 | 实时荧光定量 PCR仪 | 温度均一性：0.4℃ 温度分辨率：0.02 ℃ 温度准确性：0.2 ℃ 峰值变温速率：>5℃ /秒升温；>5℃ /秒降温 光学系统 至少2通道（450-580nm） 动态范围：10个数量级 样品数量>72 电脑：Intel i5 cpu/4G/1T/独立显卡 20寸液晶 | 1 |
| 13 | 数字PCR仪 | 1.通道数：>2色荧光通道； 2.单个样品生成微孔液滴数量：≥20,000个微孔或液滴； 3.激发光源：LED； 4.光学检测器：CCD成像或PMT； 5.安装时已校准染料： FAM，VIC等； 6.数据采集速度：每个样品小于30min； 7.防污然设计：加样之后全程闭管式操作，避免待测样本污染，避免污染检测设备； 8.动态范围：5个对数的线性动态范围； 9.检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系； 10.精密度：最低可分辨1倍拷贝数差异， 置信度95%。 配置要求： 1.微孔芯片上样装置或微滴发生器1台； 2.配套PCR扩增仪1台； 3.微孔芯片阅读仪或微滴检测仪1台； 4.戴尔电脑：I7处理器，8G内存，硬盘1T，1G独立显卡； 5.分析软件1套； 6.其他数字PCR实验必配的设备或附件。 | 1 |
| 14 | 实时荧光定量 PCR仪 | 1.检测通道数：开放五通道检测； 2.采用检测光滤光片分光，荧光通道开放，用户可自行添加荧光种类； 3.检测器：CCD检测器，96孔同步成像； 4.样品数：96个样品； 5.试剂和单管、8联管、96孔板（12x8标准格式），耗材完全开放； 6.升降温速率：≥5.0℃/s； 7.动力学线性范围：九个数量级； 8.配备完备的定量PCR软件，包括以下功能：等位基因分析、基于比较Ct值的相对定量、融解曲线分析、阴阳性判定等。 配置要求： 1.定量PCR主机1台； 2. 戴尔电脑：I7处理器，8G内存，硬盘1T，1G独立显卡； 3.原厂正版控制及分析软件1套（包括绝对定量、相对定量、多板数据比较、引物设计等功能）。 | 1 |
| 15 | 多功能成像系统 | 1.应用：支持RGB多色荧光、近红外荧光、化学发光、可见光成像；支持印迹膜、核酸胶，蛋白胶、多孔板、培养皿等样品类型； 2.物理像素≥800万，非像素合并或软件插值； 3.分辨率≥3000x 2400； 4.CCD制冷温度：绝对可控温度-25℃，不随室温变化而变化，波动范围±0.1℃； 5.动态范围≥4.8 OD，16bit，65536灰度值； 6.全自动定焦镜头，非变焦镜头； 7.滤光片轮>9位，马达控制； 8.IR和RGB单色激发光源是真正的单色光源，不是白光光源通过滤光片过滤的。 配置要求： 1.成像主机； 2.配套分析软件； 3.5块发射滤光片，835, 710, 607, 593 和537 nm； 4.内置近红外（IR）和红绿蓝（RGB）单色激发光源，747nm，632nm，534nm和475nm，非外置光源； 5.化学发光荧光样品载物板 6.紫外样品载物板； 7.白光转换板； 8. 稳压电源2KW。 | 1 |
| 16 | 凝胶成像系统 | 1.应用：用于紫外及可见光成像； 2.采用科研级别CCD，140万像素； 3.像素大小：≥4.6×4.6μm； 4检测动态范围：≥3.6OD； 5.全自动变焦镜头F1.2，可通过软件自动调整镜头光圈大小、镜头缩放和聚焦深浅； 6.可通过软件控制光源选择； 7.可通过仪器上的触摸面板控制光源选择； 滤光片位置： ≥3位 配置要求： 1.成像主机； 2.紫外灯箱，内置双波长紫外透射光源，使用时302nm和365nm可通过按键切换； 3.双侧反射白光光源； 4.透射白光光源，非通过紫外照射转换； 5. 戴尔电脑：I7处理器，8G内存，硬盘1T，1G独立显卡； 6.配套控制及分析软件1套； 7. 稳压电源2KW。 | 1 |
| 17 | 定量PCR仪 | 具备定量PCR检测功能；热循环系统；半导体（珀耳帖）加热制冷。 通道数：>5通道，检测5色荧光。 温控范围0-100℃；温度均一性：±0.4；最高升温速率：>5℃/秒。 检测通量： 96-384孔，快速检测。 试剂耗材：完全开放。 光学系统：6色激发，6色检测。 检测器：冷CCD或PDT成像。 数据同时采集：同时或实时采集荧光数据。 具触摸屏功能：LCD/ Full VGA。 温度梯度功能：具备6个以上。 动态范围：9个以上对数的线性动态范围。 数据分析模式：标准曲线定量、融解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、溶解曲线分析功能 软件可免费升级、无限制安装（中英文）。 配置要求： 主机1台 96孔快速模块1个及384模块1个 配套计算机1台（i5/ 4G/1TB/DVD/23”） 控制及分析软件软件1套（包括绝对定量、相对定量、多板数据比较等） | 1 |
| 18 | 化学发光凝胶 成像系统 | 功能要求涵：盖荧光成像，多色荧光成像，高灵敏化学发光，可见光成像，免染胶成像； 1. CCD检测器图像分辨率≥4M pixel；温度： -30℃或以下； 成像面积≥25×26 cm，样品面积≥28×36 cm，紫外透射面积19.4×26 cm； Q/E值：≥55％（@425nm），绝对Q/E峰值：≥63%； CCD暗电流：≤0.001 e/p/s；CCD读出噪音≤4.5 e-rm； 2. 光源：透射白光，反射白光，透射紫外，三色RGB LED光源； 3. 六位全自动滤光片轮，通过软件自动控制； 4. StainFree成像：实现样品蛋白质电泳结束后直接成像，无需固定、染色和脱色； 5. UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶； 6. 安全模式：UV灯延时自动关闭功能，延长使用寿命； 7. 双开门设计，避免相互干扰和污染 8. 全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出； 三、配置要求： 1. 主机 1台； 2. 红光LED模块 1套； 3. 绿光LED模块 1套； 4. 蓝光LED模块 1套； 5. 五个滤光片 5. 白光转换屏 1套； 6. 免染胶启动包 1套 7.操作分析系统（包含专业成像分析软件） 1台 8.电脑要求：满足或者超过Dell T1650(酷睿i5-2120/4GB/250GB)的标准配置；显示屏：戴尔（DELL）专业级 P2214H 21.5英寸LED背光IPS液晶显示器 | 1 |
| 19 | 荧光定量ＰＣＲ仪 | 1样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8） 2耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等，耗材开放 3反应体系：1-50µl（推荐10-25µl） 4光源：五个以上带有滤光片的LED 5五个以上检测通道， 6升降温速度：≥5℃/秒 7温控范围：0 -100℃ 8温度准确性：±0.2℃（90˚C时） 9温度均一性：±0.4℃ 12激发/发射波长范围：450-730nm 13动态范围：10个数量级 配置要求： 1． >7.5英寸彩色触摸屏。 2．控制分析软件（包含绝对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、多板数据比较等功能） 3. 支持软件系统的更新，配套品牌台式计算机1台，不低于以下配置：Intel i7双核处理器，2G以上内存，500G硬盘，DVD刻录机，Win7操作系统，17寸纯平显示器 控制及分析软件软件1套（包括绝对定量、相对定量、多板数据比较等） | 1 |
| 20 | 蛋白纯化系统 | 1流速范围：0.001-10ml/min； 2 流速精度：±2%（条件：0.1-10ml/min，压力<600 3压力范围：0-25.2MPa （3650psi）； 4黏度范围：0.5-10.8cP； 5梯度流速范围:0.1-10ml/min； 6 精度：±2%； 7.检测波长：190-800nm，可同时检测四个波长； 8吸收值范围：0-3AU； 9光源：双灯座设计（氘灯和钨灯）； 10 流动池：标配：5mm （0.001-10ml/min，最大耐受压力 1450psi）； 配置要求： 1. 阀门 1.1 阀门类型：转子阀； 1.2数量：最多 12 个2 压力感应器 2.1位置：标配系统泵后，可选：柱前、柱后； 2.2压力范围：0-3650psi； 2.3 精度：±2%； 3. 多波长紫外检测器 3.1光源：双灯座设计（氘灯和钨灯）； 3.2 流动池：标配：5mm 3.3 流动池体积：6μl； 3.4紫外检测器模块整合了电导计及温度传感器； 4 电导检测范围：1μS/cm-999.99μS/cm； 5 精度1μS/cm-300.00μS/cm； 6 支持软件系统的更新 电脑配置要求： 4G以上内存（通用参数中能看到3G以上的可用内存）/1T硬盘（C盘大于100G）/23吋液晶显示器/独立显卡/独立网卡/DVD光驱。操作系统: 可以用windows 7 必须是英文正版，不能是任何其它版本。否则软件无法安装。CPU： 双核高性能CPU。（建议配目前主流双核CPU吧。性能要在INTEL 酷睿2 双核 E8400之上）3.0以上 方型组分收集器，收集数量>300个样品，收集容器类型12-20mm离心管，液闪屏，96孔收集板，任意体积收集瓶。 | 1 |
| 21 | 蛋白印迹成像分析系统 | 1．CCD经冷却至绝对温度（-30℃），冷却系统：Peltier 2．425nm处绝对Q/E（光电转化率）值≥55％，绝对Q/E峰值≥63%， 3．CCD暗电流：0.001 e/p/s；CCD读出噪音：4.5 e-rms， 4．最大成像面积 25×26 cm，最大样品面积28×36 cm 5．动力学范围>4个数量级，真16 bit数据输出（65536灰度级） 6．紫外光源：302nm，可选254nm/365nm 7．全自动反馈变焦镜头： 马达自动控制镜头12-75mm，f/1.2 8．双开门设计，避免相互干扰和污染 9．安全模式：UV灯延时自动关闭功能。UV灯预热时间内，为低强度灯光设置。 10．UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶 11．六位及以上全自动滤光片轮，可通过软件自动控制。 12．配备有校正镜头曲面度的专用滤光片 13．灵敏度：EtBr 100pg DNA；SYPRO Ruby 0.5ng Protein；Chemiluminescence (WesternC) : 10-14g Protein 14．图像平整，保证精确定量，具有动态平场扫描技术, 均一性CV≤ 5% 15．三块及以上自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节 16．累积曝光多次成像。 17．曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进 18. 可实现多通道荧光、化学发光、免染结果的重合比较 配置要求： 1 全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。 2 软件可自由安装于多台电脑，同时分析 3 选色自动纠错功能，帮助避免Cross Talk 4 显示过饱和像素保证精确定量 5 所有成像过程均保持自动对焦 6 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算 7 3D图像观察及输出 8 12种预设染料颜色标记显示及输出 9 多幅图像合并显示并分析功能 10．支持软件系统的更新，商用台式电脑1套，配置：intel i5/i7双核处理器，1T硬盘，4G内存，DVD光驱，23寸液晶显示器。 | 1 |
| 22 | 梯度PCR仪 | 1.标准反应模板：96  0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管 2. 最大升降温速率：4℃/秒 3. 温度梯度范围：30 - 100℃ 4. 温差范围：1 - 25℃ 5. 温度范围：4-100℃ 1. 分辨率超大彩色液晶显示屏 2. 可存储>=500个用户程序 3. 1个USB | 3 |
| 23 | 多功能酶标仪 | 1.主要功能：化学发光、荧光强度和可见/紫外光吸收。 2.可检测的板型包括：1-1536孔板，petridishes，载玻片，膜，Terasaki与PCR板。 3.化学发光检测性能： 3.1可检测长效化学发光、闪烁化学发光和双重化学发光； 3.2检测器：PMT； 3.3检测下限：光子总流量20,000/秒（标准PMT），100,000/秒（红敏PMT）； 3.4检测灵敏度：80 amol/孔ATP(长效型，96孔板)，0.9 pg/孔ATP(闪烁型，96孔板)； 4.荧光检测性能； 4.1光源：卤钨灯； 4.2滤光片光路，波长范围340-850nm； 4.3检测器：PMT； 4.4标配顶部和底部检测模式； 4.5线性范围：>5 个数量级； 4.6检测灵敏度：荧光素<2fmol/孔（96孔黑板，200μl）； 5.可见/紫外吸收光吸收光检测性能： 5.1光源：可见光吸收采用卤钨灯，紫光外吸收采用高能闪烁氙灯； 5.2滤光片光路，可见光波长范围340-1000nm，紫外260nm/280nm； 5.3检测器：光电二极管； 5.4检测范围：0-4OD； 6.温度控制范围：室温+2℃至50℃。由室温加热至37摄氏度所需时间 <10分钟； 7.三种振荡模式：线形、圆形、8字形，可设定速度、振幅、振荡时间； 8.具有板孔扫描模式，可在一个检测孔内取不同的位置进行检测，最多可选100个点，适用于细胞或不均匀样本检测； 9. 标配双通道注射器： 9.1分液范围5-350μl，步进1μl； 9.2分液速度可调； 9.3 死体积小于500μl； 10.操作界面友好，易学易用。配备数据分析软件，控制检测并分析数据，具备线性拟合、动力学、剂量效应等多种常用的数据计算、分析功能，结果以Excel、文本、图片多种格式输出。 配置要求： 1. 主机（含化学发光、荧光、吸收光功能） 2. 双注射器（DLR和快速动力学用） 3. 控制和基础分析软件； 4. 统计分析软件； 5. 电脑（intel i5/i7处理器，硬盘容量1T，内存4G，SVGA（像素1920*1080显存256MB），windows XP或者windows 7）； | 1 |
| 24 | 定量PCR仪 | "技术参数： 1.检测通道：3个及以上检测通道，可实现至少2重PCR； 2.支持FRET检测； 3.光源：3个及以上带有滤光片的LED光源（450-535nm）； 4.检测器：3个及以上独立的带有滤光片的光敏二极管； 5.动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同； 6. 数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能； 7.高级统计学处理功能：可自动绘制聚类图、散点图、火山图和热点图等生物统计图形，根据得到的Ct值快速确定靶标基因的表达调节方式和显著性差异水平； 8.具有多内参基因相对定量分析功能，并且能够根据要求，采用默认的ΔΔCt模式或设置不同基因各自的扩增效率； 9.染色体结构研究：采用real-time PCR方法，通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果，定量分析染色质结构，真正证明了染色质结构与基因表达之间的高度相关性； 10. 检测方式：96孔逐孔激发逐孔检测。" 配置要求： 1.主机 ； 2.电脑：戴尔商用台式电脑（酷睿三代i5处理器，4G内存，1T硬盘，20英寸液晶显示屏，DVD光驱）； 3.控制分析软件（软件可免费升级）。 | 1 |
| 25 | 凝胶成像系统 | "功能：核酸凝胶成像、蛋白凝胶成像、*蛋白免染成像、核酸及蛋白荧光成像 技术参数： 1. 图像分辨率：4 Mega pixel； 2. 暗箱：密封暗箱可用于化学发光检测； 3. UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察； 4. 荧光尺：系统检测并用于测量长度 兼容SYBR® Green等非EB核酸染料； 5. 硬件平场校正：专利的平场校正功能，使用平场校正滤光片及校正板辅助软件校正，保证成像时的背景均一，图像背景各部位的误差<5％； 6. 紫外自动光闭保护； 7. 具有免染技术：不需要对蛋白凝胶进行染色、脱色，可直接在5分钟内对凝胶进行成像，成像效果与考染相当。 软件功能： 1. 中/英文软件，无安装次数限制，免费升级；同时具备采集图像，及数据处理功能； 2. 软件可自动检测泳道和条带，并自动进行分子量和浓度的分析，分析结果可输出为Excel或数据库格式； 3. 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算； 4. 添加各种格式的文字注释； 5. 可选DPI输出，300、600及自定义DPI，满足所有期刊对图片质量要求。" 配置要求： "1.主机； 2.白光转换屏； 3.能升级中文专业成像软件； 4.电脑：戴尔商用台式电脑（酷睿三代i5处理器，4G内存，1T硬盘，20英寸液晶显示屏，DVD光驱）。" | 1 |
| 26 | 双向电泳系统 | "一、第一向等电聚焦电泳系统 1.1 胶条槽容量：多种规格（长度）胶条槽,多功能聚焦盘完成7-24CM任意长度的12个样品； 1.2 胶条槽材质为氧化铝陶瓷,要求导热性能高； 1.3 仪器控制软件实时监控记录电泳时的电压、电流、伏小时，以图形方式显示； 1.4 内置电源电压：0 - 10000 V, 分辨率: 10 V； 1.5固相pH梯度干胶条规格：24cm、17cm、11cm和7cm胶条； 二、第二向高分辨率垂直电泳系统 2.1 凝胶容量：同一电泳槽可同时运行6块胶，适合7-24cm任何长度胶条； 2.2 最大凝胶尺寸：26 x 20cm ； 2.3 电泳缓冲液体积：要求阳极小于6升；阴极小于2升； 2.4 电源输出电压：6-600V，1V 递进； 2.5 循环水系统(原装进口) 2.5.1 工作温度范围：-10 到 90℃； 2.5.2 温度控制精度：< ± 0.1℃； 三、第二向中等分辨率垂直电泳系统 3.1 胶面积：不小于16X16cm； 3.2 凝胶容量：最多同时运行4块胶； 3.3 灌胶模具：同时灌1到4块胶； 3.4 配套电源； 四、第二向小型垂直电泳系统 4.1凝胶尺寸：8×7cm； 4.2缓冲液用量：上缓冲液小于160ml；下缓冲液：280ml； 4.3采用带凹槽的铝板； 五、双向电泳扫描仪 5.1 扫描模式：透射，反射； 5.2 扫描面积：300×400mm； 5.3 具有防水功能； 六、双向电泳胶图分析软件 6.1 全部操作过程都可以撤销/重作操作，每一步骤都有历史记录； 6.2 胶图，报表，三维图，柱状图，散点图等实时联动更新到所选择的蛋白斑点。 配置要求： "1.第一向固相等电聚焦系统 1.1 24cm聚焦槽； 1.2 7-24cm多功能聚焦盘； 1.3 初始实验试剂耗材； 2.第二向等电聚焦系统 2.1 24cm高分辨率电泳槽； 2.2 中型电泳槽； 2.3 小型电泳槽； 2.4 原装进口冷水循环系统； 3.系统配套电源； 4.双向电泳扫描仪； 5.能升级的分析软件； 6.戴尔台式电脑（含操作软件）：酷睿三代i5处理器，4G内存，1T硬盘，20英寸液晶显示屏，DVD光驱； | 1 |
| 27 | 多功能酶标仪 | 多功能酶标仪 1.光源要求：双光源设计，配合不同检测需要，增强荧光检测特异性。要求四光栅检测系统与高性能的滤光片检测系统相结合。 2.荧光：波长范围：250-700 nm，光栅顶部检测灵敏度：2.5 pM 荧光素 ( 0.25 fmol/孔 384孔板 )；光栅底部检测灵敏度： 5 pM 荧光素 ( 0.5 fmol/孔 384孔板 )，滤光片荧光灵敏度: 1 pM荧光素 ( 0.1 fmol/孔 384孔板 )。 3.发光：波长范围：300-700 nm，灵敏度(ATP)： 光栅系统20 amol /孔，ATP闪光分析 ( 96孔 ) 4.吸收光：光源，高能量氙闪灯，波长选择：双光栅单色器，一次检测最多可进行6种波长测量，波长范围：230-999 nm, 1 nm步进。测量范围：0-4.0 OD，OD分辨率：0.0001 OD。 5.微量样品检测：Take3超微量多体积检测板，可进行16个2μl的核酸蛋白定量的检测。 6.时间分辨荧光，灵敏度：光栅 1.2 pM (120 amol/孔384孔板 )，滤光片系统：10 amol/孔384孔板。 7.荧光偏振：波长范围300-700nm，5 mP @ 1 nM 荧光素。 8.电脑、打印机：1T硬盘、4G内存，双核CPU，17吋液晶显示器；带酶标专用软件，可免费升级。 配置要求：标配 (含荧光模块、时间分辨荧光模块、荧光偏振检测模块、发光模块、吸收光模块) | 1 |
| 28 | 梯度PCR仪 | 加热模块：0.2ml，96孔； 内存：不少于100个PCR程序的储存； 温度范围：4.0～99.9 ℃； 升降温速率：≥1 ℃/秒 显示方式：液晶显示屏 | 1 |
| 29 | 凝胶成像仪 | 有效像素：≥130万； 变焦镜头： F1.2； 光源： LED白光，紫外； 可方便进行切胶。 | 1 |
| 30 | 垂直电泳仪 | 电泳仪（1个） 最大的玻璃板尺寸是10×10.5cm； 50分钟内即可完成2块凝胶最多36个样品的分离，装置容易组装； 通用电泳电源（2个） 恒定电压模式； 恒定的电流模式； 10-300V，4-500mA，90W 有断电电路保护功能 | 2 |
| 31 | 超纯水处理系统 | 系统组成：由产水主机和取水单元（含预纯化柱，超纯化柱, 双波长紫外灯，终端过滤器）。 电阻率: 18.2 MΩ（25°C） 总有机碳(TOC): 1－5ppb（进水<30ppb） 流速：最大≥2L/min 直径大于0.22μm的颗粒物数量: <1/ml 微生物: <0.1cfu/ml 取水器可控制取水流速，从逐滴到2L/min | 1 |

注：表中技术指标和配置均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。